ALKOHOLI

Otkriće alkohola destilacijom vina u 12. stoljeću povijesni je primjer izolacije organskog spoja iz sirovina biljnog podrijetla.

Naziv alkohol smislio je Parceisus (1493.-1541.) upotrijebivši arapsku riječ al-khol za vrlo fini prah neke tvari pa ga je zvao alcohol vini kao najfiniji sastojak vina.

Neki od najpoznatijih alkohola su:Metanol

Etanol

Propanol

Metanol

Metanol (poznat i kao metilni-alkohol) je najjednostavniji alkohol. Vrlo je otrovan (količina od 30 ml može usmrtiti čovjeka ili izazvati trajno sljepilo). 
U suvremenoj industrijskoj proizvodnji zauzima najvažnije mjesto, u odnosu na druge alkohole. Njegova formula je CH3OH.

Dobivanje
Metanol se nekada dobivao suhom destilacijom drveta. Danas se najčešće dobiva sintezom vodika (H) i ugljikovog monoksida (CO), pri povišenoj temperaturi i pritisku uz katalizator: CO + 2H2 ----> CH3OH (p=200-300 bar; t=300-400°C)

Upotreba
Metanol se koristi kao pogonsko gorivo kod automobilskih motora gdje je potrebna velika snaga te visoka izdržljivost protiv detonacije

metanol